## Slide 1
Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет радіоелектроніки
Кваліфікаційна робота бакалавра
Програмна система моніторингу технічного стану автомобіля з використанням IoT
Виконав:
ст. гр. ПЗПІ-22-9 Новомлинський В. І.
Науковий керівник:
к.т.н., доц. каф. ПІ Вечур О. В.
1

## Slide 2
Проблема та актуальність
Ключові проблеми предметної області та підхід Autonexis до їх вирішення
!
Проблеми предметної області
✓
Підхід Autonexis
01
Пізнє виявлення несправностей
Власник часто бачить проблему лише після появи симптомів
02
Розрізненість даних
Телеметрія, попередження й сервісна інформація не пов’язані в один процес
03
Закритість готових рішень
Складно змінювати правила обробки, структуру даних та інтеграції
04
Недостатній поділ ролей
Власнику, спеціалісту й адміністратору потрібні різні сценарії роботи
01
IoT-моніторинг автомобіля
ESP32/Wokwi формує телеметрію та передає її через MQTT
02
Централізована обробка
Go backend перевіряє дані, зберігає їх у PostgreSQL та надає REST API
03
Реакція на відхилення
Порогова логіка формує warning/critical-попередження і внутрішні сповіщення
04
Рольові інтерфейси
Web — для адміністратора й спеціаліста, Android — для власника автомобіля
2
FIXD
OBD-діагностика
Carly
діагностика
Torque Pro
OBD-телеметрія
Bouncie
GPS / tracking
цілісна система
Autonexis
IoT → telemetry → alerts →
service → web/mobile
Готові рішення

## Slide 3
Мета, об’єкт, предмет і завдання
Що саме визначено та реалізовано в межах кваліфікаційної роботи
Мета
Розробити програмну систему Autonexis для моніторингу технічного стану автомобіля з використанням IoT, що забезпечує збір телеметрії, оцінювання стану та підтримку сервісної взаємодії.
Об’єкт
Процес моніторингу технічного стану автомобіля на основі телеметричних даних.
Предмет
Програмна система Autonexis, її архітектура, структура даних і алгоритми обробки телеметрії.
Ключові завдання
Основні етапи виконання кваліфікаційної роботи
мапа реалізації
1
Аналіз
предметної області
2
Формування
вимог
3
Проєктування
архітектури і БД
4
Реалізація
backend, web,
Android та IoT
5
Тестування й
експериментальна
перевірка
готова система
Autonexis
3

## Slide 4
Ідея системи Autonexis
Повний шлях від IoT-даних до дії користувача
Autonexis перетворює телеметрію автомобіля на зрозумілий стан, попередження та сервісну дію.
ESP32 /
Wokwi
формування
телеметрії
MQTT
Broker
передавання
повідомлень
Go
Backend
перевірка та
оцінювання
PostgreSQL
збереження
історії
Web /
Android
стан і дії
користувача
Результат для користувача
!
попередження та сповіщення
сервісна заявка
стан автомобіля
4
Дані стану
MQTT

## Slide 5
Ролі та функціональні можливості
Функціональність поділено відповідно до сценаріїв користувачів
Власник автомобіля
Android-застосунок
1
Активація автомобіля
код або QR-код
2
Перегляд стану
авто, телеметрія, показники
3
Реакція на події
попередження та сповіщення
4
Сервісна взаємодія
заявки та історія обслуговування
Технічний спеціаліст
Вебзастосунок
1
Призначені автомобілі
доступ до своїх об’єктів
2
Аналіз телеметрії
історія, графіки, попередження
3
Опрацювання заявок
статуси, коментарі, результат
4
Облік обслуговування
записи технічних робіт
Адміністратор
Вебзастосунок
1
Користувачі та ролі
облікові записи й доступ
2
Автомобілі та пристрої
vehicles, devices, activation codes
3
Призначення спеціалістів
компетенції, заявки, авто
4
Контроль системи
пороги, журнал аудиту
СПІЛЬНІ МОДУЛІ СИСТЕМИ
Доступ:
auth / users / roles
Моніторинг:
telemetry / thresholds /alerts / notifications
Сервіс і контроль:
service / maintenance / audit
5
Авто та IoT:
vehicles/ devices / activation codes

## Slide 6
Архітектура системи Autonexis
Модульний моноліт із двома каналами взаємодії: MQTT для телеметрії та REST API для клієнтів
ESP32 / Wokwi
IoT-рівень публікує телеметрію
MQTT broker
обмін повідомленнями
Web / Android
клієнтські застосунки через REST API
Go backend
модульний моноліт
MQTT consumer
REST API
приймання телеметрії
клієнтські запити
auth / users
vehicles / devices
telemetry / thresholds
alerts / notifications
service / audit
handlers + services + repositories
PostgreSQL
користувачі, авто, телеметрія, події, заявки
Google OAuth
зовнішній провайдер ідентифікації
MQTT
MQTT
REST API
SQL
OAuth 2.0 OIDC
Архітектура розділяє канали взаємодії: MQTT приймає телеметрію, REST API обслуговує клієнтів, PostgreSQL зберігає дані системи.
6

## Slide 7
Модель даних / ключові сутності
Головні сутності системи та ключові зв’язки між користувачами, авто, телеметрією і сервісними діями
Доступ і користувачі
облікові записи, ролі та журнал дій
users
roles
oauth_accounts
audit_logs
Автомобілі та IoT
авто, пристрої, коди активації та призначення
vehicles
devices
activation_codes
assignments
competencies
Моніторинг технічного стану
телеметрія, пороги, попередження і сповіщення
telemetry_records
threshold_settings
alerts
notifications
Сервісні дії
заявки та результати технічного обслуговування
service_requests
maintenance_records
Ключова ідея: telemetry_records пов’язує IoT-рівень із автомобілем, а alerts і service_requests показують перехід від діагностики до сервісної дії.
7
owner_id
vehicle_id
device_id
перевірка порогів
сповіщення
сервісна дія
результат обслуговування

## Slide 8
Обробка телеметрії та життєвий цикл alert
Приклад реалізації: система не дублює active alert і використовує механізм гістерезису стану
1
device_uid з MQTT-теми
autonexis/devices/{device_uid}/telemetry
2
валідація payload
JSON, типи даних, обов’язкові поля
3
збереження telemetry_records
кожне вимірювання фіксується в історії
4
порогова перевірка
визначення рівня: normal / warning / critical
5
механізм гістерезису стану
перехід у normal лише після кількох підтверджувальних вимірювань
Логіка створення / оновлення попередження
normal
немає відхилень
warning
потребує уваги
critical
критичний стан
Немає active alert?
створити alert і notification
Active alert вже існує?
оновити / підтвердити без дублювання
Механізм гістерезису стану
1 normal-запис не закриває alert; потрібні кілька послідовних нормальних вимірювань
Результат: кожне вимірювання зберігається, дублікати active alert не створюються, а повернення до normal відбувається лише після підтвердження стабільного стану.
8

## Slide 9
Реалізація вебзастосунку
Вебінтерфейс для адміністратора та технічного спеціаліста
Основні сценарії
Адміністратор
- користувачі, авто та IoT-пристрої - спеціалісти, компетенції й призначення
Технічний спеціаліст
- призначені автомобілі - графіки телеметрії та alerts - сервісні заявки та обслуговування
Надійність дій
Усі адміністративні дії перевіряються серверною частиною.
React + TypeScript + REST API
Робочий простір адміністратора: призначення спеціаліста до автомобіля
Графіки телеметрії технічного спеціаліста: динаміка показників у часі
Вебзастосунок поєднує адміністративне керування та технічний аналіз через REST API серверної частини.
9
Форма створення спеціаліста

## Slide 10
Реалізація мобільного застосунку
Інтерфейс власника автомобіля для щоденного використання
Автомобілі та стан
Сервісні заявки
Сповіщення
Профіль користувача
Ключові можливості мобільного застосунку
Власник автомобіля отримує основні сценарії без переходу до вебінтерфейсу.
автомобілі та стан
перегляд власних авто, загального стану і останньої телеметрії
сервісні заявки
створення та контроль заявок на технічне обслуговування
сповіщення
перегляд подій, warning/critical-попереджень і системних повідомлень
1
2
3
4
профіль
керування акаунтом власника та базовими налаштуваннями
10

## Slide 11
Фрагмент реалізації: життєвий цикл alert + гістерезис
Логіка, яка не дублює active alert і не закриває його після одного normal-запису
ApplyEvaluation(): lifecycle без дублювання
existing, err := nonResolvedByVehicleAndType(ctx, tx, input.VehicleID, input.Type) if existing.Status == StatusCleared { item, err = reopenAlert(ctx, tx, existing.ID, input) action = LifecycleReopened } else if shouldEscalate(existing.Severity, input.Severity) { item, err = updateActiveAlert(ctx, tx, existing.ID, input, true) action = LifecycleEscalated } else { item, err = updateActiveAlert(ctx, tx, existing.ID, input, false) action = LifecycleExisting }
ApplyRecovery(): гістерезис відновлення
if input.Recovered { nextStreak := existing.RecoveryStreak + 1 if nextStreak >= requiredSamples { item, err = clearAlert(ctx, tx, existing.ID, input.TelemetryRecordID) return item, LifecycleCleared, nil } item, err = updateRecoveryStreak(ctx, tx, existing.ID, input.TelemetryRecordID, nextStreak) } else { item, err = updateRecoveryStreak(ctx, tx, existing.ID, input.TelemetryRecordID, 0) }
Деталі алгоритму
1
Один active alert для авто й параметра
для vehicle_id + type не створюється набір дубльованих проблем
2
Lifecycle замість простого insert
created / escalated / reopened / existing / cleared
3
Гістерезис стану
normal має підтвердитися кількома послідовними вимірюваннями
4
Транзакційність
оновлення alert виконується узгоджено з блокуванням lifecycle
Стан:
active
cleared
resolved
Результат: система зберігає кожне вимірювання, але керує проблемою як одним життєвим циклом, а не набором дубльованих active alert.
11

## Slide 12
Експериментальна перевірка та результати
Перевірено MQTT-обробку та REST API під навантаженням
10 000
MQTT-повідомлень
без помилок
50
IoT-пристроїв
із різними device_uid
0
помилок під час
основних сценаріїв
4 818
HTTP-запитів
за 59 секунд
5,19 мс
середній час
відповіді API
80,97 RPS
середня
інтенсивність
Фрагмент результатів Locust
Name
Requests
Fails
Avg (ms)
RPS
Aggregated
4818
0
5,19 ms
80,97 RPS
Підсумок перевірки
MQTT-рівень обробив 10 000 повідомлень без втрат.
REST API виконав 4 818 запитів без помилок.
Система зберігала телеметрію, формувала alerts / notifications і залишалась стабільною.
Локальна перевірка підтвердила стабільність основних сценаріїв системи.
12

## Slide 13
Апробація та публікація результатів
Публікація тез і участь у міжнародній конференції
The Future of Science, Technology and Economy
5-та Міжнародна науково-практична конференція 8–10 липня 2026 року, Софія, Болгарія
«Програмна система моніторингу технічного стану автомобіля з використанням IoT»
Автори: Новомлинський В. І., Вечур О. В. Proceedings, pp. 112–116
Сертифікат учасника конференції
13
Опубліковано тези:

## Slide 14
Висновки та подальший розвиток
Що реалізовано та як можна розвивати систему
•
Розроблена програмна система Autonexis підтверджує практичну доцільність моніторингу технічного стану автомобіля з використанням IoT та забезпечує повний шлях від телеметрії до сервісної дії.
•
Реалізовано backend, вебзастосунок і мобільний застосунок; експериментальна перевірка підтвердила стабільну обробку MQTT-телеметрії, REST API та основних користувацьких сценаріїв.
•
Подальший розвиток передбачає інтеграцію з OBD-II / CAN, production-розгортання, зовнішні push-сповіщення та розширену аналітику телеметрії.
Autonexis демонструє цілісний підхід до моніторингу технічного стану автомобіля.
14